# Великосорочинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Миргородської районної Ради

# Погоджено                                                                                                Затверджено

Голова ПК _______ О.М.Зуєнко                                                             Наказом директора школи від

“08” лютого 2016 р.   № 33

« ____»  ________ 20___ р. 		Директор: ________ І.В. Солод

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 83

під час експлуатації електричної плити

1. Загальні положення

- Ця інструкція є обов'язковою для всіх, хто працює з електричною плитою.

- Неправильна експлуатація електричної плити, недбалий догляд за нею можуть при шести до пожежі, вибухів, опіків та інших нещасних випадків.

- До користування електричною плитою допускаються особи, які пройшли навчання щодо експлуатації побутових електричних приладів, перевірку знань та відповідний інструктаж з техніки безпеки, володіють технічним мінімумом з експлуатації і догляду за електрообладнанням.

- Оператор, який отримав допуск до роботи з електричною плитою, проходить вступний інструктаж при прийомі на роботу, первинний — на робочому місці, повторний — кожних наступних три місяці.

- Оператор повинен знати правила надання першої невідкладної допомоги та практичного застосування штучного дихання при ураженні електричним струмом.

2. Вимоги до безпеки перед початком роботи

- Установку і перше введення в експлуатацію здійснювати згідно з інструкцією з експлуатації електричної плити, скориставшись допомогою тільки кваліфікованого спеціаліста з електрообладнання.

- При установці плит повинно бути забезпечене надійне заземлення. Заземлення повинно відповідати правилам будови заземлення в електричних установках із напругою до 1000 В.

- Перевірити приміщення щодо безпечних умов праці, наявності засобів індивідуального захисту від ураження електричним струмом,

- Переконатися в тому, що електрична плита неушкоджена. Експлуатація електричної плити у випадку виявлення ушкоджень неприпустима й може бути відновлена тільки після ремонту, проведеного кваліфікованим фахівцем.

- Не робити спроб самостійного регулювання або ремонту будь-яких частин електричної плити.

3. Вимоги до безпеки під час роботи

- Включити плиту в електричну мережу, дотримуючись запобіжних заходів (сухі руки, наявність гумового килимка на підлозі, справність розетки тощо), установивши лімб датчика-реле в положення «Вкл.».

- Підготувати продукти згідно з відповідними рекомендаціями та інструкціями, які додаються.

- Усі операції з приготування на електричній плиті проводити, чітко дотримуючись вимог відповідних інструкцій.

- При вмиканні плити повинна загорітися сигнальна лампа.

- Не залишати електричну плиту без нагляду, частіше заглядати, щоб переконатися, що процес приготування проходить нормально.

- У процесі роботи електричної плити слідкувати за наявністю електричної напруги.

- Електричну плиту необхідно утримувати у чистоті, не допускати її забруднення.

- При роботі з конфорками дотримуватись правил безпеки:

- для запобігання опіків будьте обережні при переміщенні наплитного посуду;

- не допускайте розливання на гарячу поверхню плити жиру та інших рідин;

- пам'ятайте, що температура робочої поверхні конфорок досягає 450 °С.

3.9.При роботі з плитою необхідно дотримуватися таких правил
безпеки:

- не допускайте проливання жиру та інших рідин на підлогу і стінки жарочної камери (пам'ятайте, що внутрішні поверхні камери нагріваються до 300 °С);

- при замиканні електропроводки на корпус негайно відключіть плиту від мережі і включіть тільки після усунення спеціалістами всіх несправностей.

3.10.	Самостійно не ремонтувати будь-які частини електричної
плити.

3.11. Виявивши несправність електричної плині, негайно ВИКЛИ кати спеціаліста.

4. Вимоги до безпеки після закінчення роботи

- Відключити плиту, установивши лімб датчика-реле в положення «Відкл.».

- Очистити зовнішню поверхню від забруднення.

- Видалити краплі жиру з внутрішніх поверхонь намиленою і ;ш чіркою, потім змити ганчіркою мило й протерти насухо. Не користуватися твердими або абразивними миючими засобами.

- Перевірити зовнішній та внутрішній стани електричної плиті і,

- Почистити зовнішні поверхні з використанням м'якого мила й теплої води, потім змити мило й насухо протерти корпус м'якою ганчіркою або паперовим рушником.

- Для чищення користуватися тільки м'якою ганчіркою й мильною теплою водою, потім змити мило й ретельно витерти насухо. Не користуватися абразивними матеріалами, такими як миючі порошки, металеві мочалки й пластикові подушечки.

- Металеві поверхні якомога частіше протирати вологою ганчіркою.

- Перш ніж здійснювати будь-які роботи з профілактики чи ремонту електричної плити, відключити її від електромережі зняттям плавких запобіжників або вимиканням автоматичного вимикача цехового електрощитка і повісити на рукоятку комутуючої апаратури плакат: «Не включати — працюють люди!», а також від'єднати у разі необхідності дроти електроживлення плити й ізолювати їх.

- При виявленні несправностей, які не викликані відсутністю подачі електроенергії, звернутися по технічну допомогу до кваліфікованого спеціаліста.

- До технічного обслуговування електроплити допускаються особи, які мають документ, що посвідчує право проводити ремонт  електрообладнання.

- Перед санітарною обробкою і зупинкою на ремонт ВІДКЛЮЧИ ти плиту.

5. Вимоги до безпеки в аварійних ситуаціях

- При виникненні перешкод у роботі електричної плити негайно відключити її від електроживлення і звернутися по допомогу до кваліфікованого спеціаліста з ремонту електротехніки.

- Якщо ви помітили дим, відключати мережевий шпур плити від розетки.

- При виникненні пожежі в приміщенні негайно відключити всі електроприлади від мережі, викликати пожежну частину за телефоном 101, повідомити адміністрацію навчального закладу, приступити до гасіння наявними засобами пожежогасіння.

- У разі отримання травм повідомити про це директора навчального закладу або чергового адміністратора, надати першу долікарську допомогу і звернутися до лікаря.

- При ураженні електричним струмом негайно відключити напругу, при відсутності пульсу і дихання в особи, що постраждала, зробити штучне дихання або непрямий масаж серця, викликати лікаря.

- Виконувати всі вказівки керівника робіт.

Фахівець з охорони праці ________________________     Демочко О.В.

З інструкцією ознайомлений, та її отримав:____________ кухар Ручка Н.І.

____________ кухар Вознюк Л.І