# Великосорочинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Миргородської районної Ради

# Погоджено                                                                                        Затверджено

Голова ПК _______ О.М.Зуєнко                                                     Наказом директора школи від

“08” лютого 2016 р. № 33

« ____»  ________ 20___ р. 		Директор: ________ І.В. Солод

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ  № 81

під час роботи з електричним водонагрівачем

1. Загальні положення

1.1.  Ця інструкція є обов'язковою для всіх, хто виконує роботи з електричним водонагрівачем.

1.2. Працівники повинні знати, що неправильна експлуатація електричного водонагрівача, недбалий догляд за ним може призвести до пожеж, вибухів, опіків та інших нещасних випадків.

2. Вимоги до безпеки перед початком роботи

2.1.  До користування електричним водонагрівачем можуть бути допущені особи, які пройшли навчання щодо експлуатації побутових електричних приладів.

2.2. До початку роботи працівник повинен:

- перевірити приміщення щодо безпечних умов праці, наявності засобів індивідуального захисту від ураження електричним струмом;

- знати правила надання першої невідкладної допомоги та практичного застосування штучного дихання при ураженні електричним струмом;

- переконатися в тому, що водонагрівач заповнений водою, а запобіжний клапан знаходиться в робочому стані.

3. Вимоги до безпеки під час роботи

3.1. Для користування водонагрівачем необхідно:

- увімкнути водонагрівач в електричну мережу, виконуючи запобіжні заходи (сухі руки, наявність гумового килимка на підлозі, справність розетки тощо);

- перевірити, чи перекритий кран централізованої подачі гарячої води на харчоблок;

- відкрити всі крани, що розташовані після патрубка добору гарячої води;

- відкрити всі крани, що розташовані до патрубка подачі холодної води (ознакою остаточного заповнення водонагрівача є безупинне витікання води з крана змішувача);

- перекрити крани в місцях водорозбору.

3.2. Увімкніть зовнішній вимикач живлення (чи автоматичний вимикач) водонагрівача. Після початкового нагрівання водонагрівач готовий до експлуатації.

3.3. При відкриванні крана гарячої води на змішувачі матимете гарячу воду з водонагрівача.

3.4. Якщо водонагрівач не планується використовувати тривалий час, то його необхідно від'єднати від електромережі й осушити.

3.5. У процесі роботи водонагрівача працівник повинен слідкувати за наявністю холодної води та електричної напруги.

3.6. Водонагрівач має двополярний автоматичний запобіжник безпеки, який автоматично розмикає ланцюг електроживлення нагрівача у випадку перевищення температури води вище норми. Цей запобіжник може спрацювати при транспортуванні і стрибках напруги. Повернення у робоче положення здійснюється вручну після встановлення чинника, що призвів до спрацювання автоматики, і тільки після узгодження з фахівцями центру технічного обслуговування.

3.7. Водонагрівач необхідно утримувати у чистоті, не допускати його забруднення.

3.8. Категорично забороняється:

- прикріпляти до водонагрівача мотузки;

- сушити на водонагрівачі білизну;

- експлуатацію приладу в умовах підвищеної вологості (більше 80 %)

- використання нестандартних витратних матеріалів і запасних частин;

- унесення змін і доробок споживачем при механічних ушкодженнях, під час стороннього втручання, за невиконання вимог інструкції з експлуатації.

4. Вимоги до безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити водонагрівач від електромережі.

4.2. Осушити. Для цього потрібно перекрити подачу в нього холодної та вихід гарячої води, від'єднати запобіжний клапан (у тому випадку, якщо заздалегідь не був передбачений додатковий монтаж трійника та зливного крана між запобіжним клапаном і водонагрівачем), відкрити всі крани на виході, злити воду.

4.3. Перевірити зовнішній та внутрішній стани водонагрівача.

4.4. Перш ніж здійснювати будь-які роботи з профілактики чи ремонту водонагрівача, необхідно відключити його від електромережі через головний (автоматичний) вимикач.

4.5. При виявленні несправностей, які не викликані відсутністю подачі холодної води, електроенергії, звернутися за технічною допомогою до сервісного центру.

5. Вимоги до безпеки в аварійних ситуаціях

- При виникненні перешкод у роботі електричного  водонагрівача  негайно відключити його від електроживлення і звернутися по допомогу до кваліфікованого спеціаліста з ремонту електротехніки.

- Якщо ви помітили дим, відключати мережевий шпур водонагрівача від розетки.

- При виникненні пожежі в приміщенні негайно відключити всі електроприлади від мережі, викликати пожежну частину за телефоном 101, повідомити адміністрацію навчального закладу, приступити до гасіння наявними засобами пожежогасіння.

- У разі отримання травм повідомити про це директора навчального закладу або чергового адміністратора, надати першу долікарську допомогу і звернутися до лікаря.

- При ураженні електричним струмом негайно відключити напругу, при відсутності пульсу і дихання в особи, що постраждала, зробити штучне дихання або непрямий масаж серця, викликати лікаря.

- Виконувати всі вказівки керівника робіт.

Фахівець з охорони праці ________________________     Демочко О.В.

З інструкцією ознайомлений, та її отримав:____________ кухар Ручка Н.І.

____________ кухар Вознюк Л.І

____________ підсобний працівник кухні

Вітренко Л.О.