Великосорочинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Миргородської районної Ради

Погоджено                                                                                     Затверджено

Голова ПК _______ В.В. Шимко                                             Наказом директора школи від

“___” __________20___ р.

« ____»  ________ 20___ р.                                                       № _______

Директор: ________ І.В. Солод

і н с т р у к ц і я №10

з техніки безпеки при роботі на токарному

верстаті по металу

І. Загальні положення

1.1.	Інструкція з безпеки праці на верстатах у майстерні з обробки деревини Велико- сорочинської ЗОШ І-ІІІ ступенів поширюється на всіх учасників начально-виховного процесу під час проведення практичних занять на уроках трудового навчання.

1.2.	Інструкція розроблена на основі державного нормативного акту про охорону праці ДНАОП9.2.30 - 1.03.98 «Правила безпеки при проведенні трудового навчання» згідно з ДНАОПО.ОО - 8.03 - 93 затвердженого держнаглядохоронпраці України від 25. 12. 98.

1.3.	Всі учасники навчально-виховного процесу повинні користуватися засобами індивідуального захисту: халати - на кожному уроці; захисні окуляри та засоби спец захисту - за вказівкою вчителя при виконанні конкретного виду робіт.

До початку роботи

1.	Вірно одягніть спецодяг ( фартух з нарукавниками чи халат, головний убір):

а)	застебніть обшлага рукавів на ґудзики а не тес емкою;

б)	заховайте волосся під головний убір.

2.	Перевірте наявність і надійність кріплення захисних огороджень і з'єднання захисного заземлення з корпусом верстата.

3.	Розкладіть інструменти і заготовки в певному порядку на пристосованій тумбочці чи на спеціальному пристосування.

4.	Щільно закріпіть різець і оброблювану деталь, витягніть ключ із патрона і положіть на указане місце..

5.	Провірте роботу верстата на холостому ходу, а також справність пускової коробки шляхом включення та виключення кнопок і важелів керування.

6.	Перед самим початком роботи надіньте захисні окуляри.

Під час роботи

1.	Плавно проводьте різець до оброблюваної деталі.

2.	Від уникнення травм:

а)	не нахиляйте голову близько до патрону або до ріжучого інструменту;

б)	не передавайте предмети через рухомі частини верстата;

в)	не опирайтесь на верстат, не кладіть на нього інструменти;

■

г)не	вимірюйте оброблювану деталь, не чистіть і не зупиняйте верстат;

д)	не охолоджуйте ріжучі інструменти чи оброблювану деталь за допомогою ганчірки або кінців;

е)Не	допускайте вихід з-під різця довжиною стружки.

ж)	не зупиняйте верстат шляхом гальмування патрона;

з)	не відходьте від верстата не виключивши його;

і) не підтримуйте і не ловіть рукою відрізуючи деталь;

3.  Чистку деталей на верстаті проводьте напилком або шкуркою, приклеєної до жорсткої оправи. Рукоятка оправи повинна бути з кільцем безпеки. При роботі держіть її лівою рукою.

Після закінчення роботи

1.	Відведіть супорт і виключіть електродвигун.

2.	Приберіть стружку із верстата за допомогою щітки, а із пазів станини крючком. Не здувайте стружку ротом і не змітайте її рукою.

3.	Протріть і змастіть верстат, приведіть до порядку інструменти і особисті речі захисту.

Небезпека в роботі ( аварійні ситуації).

Нещасні випадки при роботі на токарному верстаті відбувається:

1.	При відсутності чи несправності огорожі.

2.	   Ненадійне кріплення деталі і інструмента.

3.	Несправності і притуплення ріжучого інструмента.

4.	 Надівання і знімання паса на ходу верстата.

5.	 Несправності електрообладнання і в заземленні.

6.	 Безпорядку на робочому місті.

Фахівець з охорони праці				О.В. Демочко

Завідуючий майстернею				Л.М. Цись