Великосорочинська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів

Миргородської районної Ради

Погоджено                                                                                     Затверджено

Голова ПК _______ В.В. Шимко                                             Наказом директора школи від

“___” __________20___ р.

« ____»  ________ 20___ р.                                                      № _______

Директор: ________ І.В. Солод

ІНСТРУКЦІЯ № 17

З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ НА

ФРЕЗЕРНОМУ ВЕРСТАТІ

І. Загальні положення

І. І. Інструкція з безпеки праці на верстатах у майстерні з обробки деревини Велико- сорочинської ЗОШ І-ІІІ ступенів поширюється на всіх учасників начально-виховного процесу під час проведення практичних занять на уроках трудового навчання.

1.2.	Інструкція розроблена на основі державного нормативного акту про охорону праці ДНАОП9.2.3О - 1.03.98 «Правила безпеки при проведенні трудового навчання» згідно з ДНАОПО.ОО - 8.03 - 93 затвердженого держнаглядохоронпраці України від 25. 12. 98.

1.3.	Всі учасники навчально-виховного процесу повинні користуватися засобами індивідуального захисту: халати - на кожному уроці; захисні окуляри та засоби спец захисту - за вказівкою вчителя при виконанні конкретного виду робіт.

До початку роботи

1.	Одягніть і приведіть в порядок свій спецодяг( фартух з нарукавниками або халат, головний убір):

а)	застебніть манжети рукавів на гудзики або зав'яжіть шнуровкою;

б)	заховайте волосся під головний убір ( берет або косинку, зав'язану без звисаючих кінцівок).

2.	Перевірте наявність і надійність кріплення захисної огорожі і з'єднання захисного заземлення ( занулення ) з корпусом верстата.

3.	Розложіть інструменти і - заготовки в певному порядку на пристосованій тумбочці чи способом пристосування.

4.	Щільно закріпіть фрезу і оброблювану деталь. Ключ приберіть на відведене місце.

5.	Перевірте роботу верстата на холостому ході, а також справність напускної коробки шляхом виключення та виключення та виключення її кнопок.

6.	Перед самим початком роботи одягніть захисні окуляри.

Під час роботи

1.	Фрезу і оброблювану деталь ( чи деталь до фрези) підводьте повільно і не допускайте збільшення стружки.

2.	Користуйтеся тільки справними інструментом.

Від уникнення травм:

а)	не нахиляйте голову близько до фрези чи рухами деталей;

б)	не передавайте і не беріть предмети через робочий верстат;

Небезпека під час роботи ( аварійні ситуації).

1.Поранення рук і пальців рухомими частинами верстата чи фрези.

2. Накручування волосся на рухому оправу фрези.

3. Поранення очей від літаючою стружкою при оброблюванні крихітних металів. Крім вказаних можливі і другі нещасні випадки, характерні для роботи на метало ріжучих верстатах.

Фахівець з охорони праці				О.В. Демочко

Завідуючий майстернею				Л.М. Цись

\