Великосорочинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Миргородської районної Ради

Погоджено                                                                                    Затверджено

Голова ПК _______ В.В. Шимко                                             Наказом директора школи від

“___” __________20___ р.

« ____»  ________ 20___ р.                                                      № _______

Директор: ________ І.В. Солод

І Н С Т Р У К Ц І Я № 19

по техніці безпеки при роботі з

акумуляторними батареями

1.	Загальні положення

1.1.	Ці Правила поширюються на загальноосвітні навчальні заклади, міжшкільні навчально-виробничі комбінати та позашкільні навчальні заклади, що здійснюють профільне навчання, професійну підготовку учнів з автосправи, незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.2.	Ці Правила визначають вимоги безпеки та виробничої санітарії під час навчання у кабінетах (класах) будови, технічного обслуговування та експлуатації автотранспортних засобів, правил дорожнього руху, основ безпеки руху, лабораторіях будови, технічного обслуговування та експлуатації автотранспортних засобів, відкритих майданчиках навчальної їзди і є обов'язковими для виконання учнями, учителями, викладачами, майстрами виробничого навчання, інструкторами виробничого навчання, інструкторами з навчання практичної їзди, керівниками навчальних закладів, у яких здійснюються профільне навчання та професійна підготовка учнів з автосправи.

1.3.	Ці Правила узгоджені з Міністерством освіти і науки	України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством транспорту	України, Національним НДІ охорони праці Міністерства праці та соціальної політики України, ЦК профспілки працівників освіти і науки України.

1.4.	Навчання з автосправи проводиться відповідно до програм, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.	До початку роботи

1.	Перевірку АКБ проводити тільки в присутності учителя чи інструктора.

2.	Перевірка АКБ проводиться тільки в майстерні чи лабораторії.

■

3.	Під час роботи

1.	Транспортування АКБ проводиться в присутності вчителя чи інструктора на возиках чи платформах, в яких є гнізда по розміру перевізних батарей, в ручну переносити АКБ забороняється.

2.	При огляді АКБ не слід близько нахилятися до них.

3.	Перевіряти напругу в АКБ потрібно вольтметром пробником.

4.	Рівень електроліту потрібно перевіряти скляною трубкою.

5.	Для зарядки АКБ потрібно з'єднати зарядний агрегат з клемами за допомогою провідників обладнаних пружинними затискачами.

6.	Зарядку АКБ проводять в витягаючому шкафу.

7.	Установка АКБ зарядку проводити тільки в присутності учителя.

4. Після закінчення роботи

1.	Після закінчення обслуговування прибрати робочі місця.

2.	Залишки електроліту злити у спеціальні ємності.

3.	Вимити руки водою з милом, зняти спецодяг.

5.Вимоги безпеки у аварійних ситуаціях

1.	В разі виникнення пожежі або самозаймання:

A)	негайно вивести учнів;

Б) повідомити пожежну охорону;

B)	вимкнути електричний струм;

Г) приступити до ліквідації осередку вогню підручними засобами (вогнегасник, пісок, вода).

2.	В	разі травмування обов'язково повідомити вчителя, щоб отримати першу медичну допомогу та запобігти серйозним ускладненням.

3.	Можливі види травм:

поранення рухомими частинами травмування стружкою ухиб платформою або повзунком травмування рук під час запускання двигуна в ручну.

4.	Учням забороняється:

a)	Приєднувати АКБ до зарядного апарата попередньо не вимкнувши його.

b)	Працювати в акумуляторному відділенні автотранспортного відділу.

c)	Проводити монтаж та ремонт АКБ , а також проводити будь - які роботи з електролітом і сірчаною кислотою.

5.	При потраплянні електроліту на шкіру негайно нейтралізувати 10%-ним розчином, потім промити водою.

6.	При перегляді заряджених АКБ потрібно користуватися переносною лампою напругою 12 В.

Фахівець з охорони праці				О.В. Демочко

Завідуючий кабінетом				Л.М. Цись