# Великосорочинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Миргородської районної Ради

# Погоджено                                                                                        Затверджено

Голова ПК _______ В.В. Шимко                                                   Наказом директора школи від

“___” __________20___ р.

« ____»  ________ 20___ р. 						№ _______

Директор: ________ І.В. Солод

ІНСТРУКЦІЯ № 22

з техніки безпеки при митті автомобілів

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила поширюються на загальноосвітні навчальні заклади, міжшкільні навчально-виробничі комбінати та позашкільні навчальні заклади, що здійснюють профільне навчання, професійну підготовку учнів з автосправи, незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.2. Ці Правила визначають вимоги безпеки та виробничої санітарії під час навчання у кабінетах (класах) будови, технічного обслуговування та експлуатації автотранспортних засобів, правил дорожнього руху, основ безпеки руху, лабораторіях будови, технічного обслуговування та експлуатації автотранспортних засобів, відкритих майданчиках навчальної їзди і є обов'язковими для виконання учнями, учителями, викладачами, майстрами виробничого навчання, інструкторами виробничого навчання, інструкторами з навчання практичної їзди, керівниками навчальних закладів, у яких здійснюються профільне навчання та професійна підготовка учнів з автосправи.

1.3. Ці Правила узгоджені з Міністерством освіти і науки України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством транспорту України, Національним НДІ охорони праці Міністерства праці та соціальної політики України, ЦК профспілки працівників освіти і науки України.

1.4. Навчання з автосправи проводиться відповідно до програм, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2. До початку роботи

- Місце миття автомобілів обов’язково відділяють від інших приміщень водонепроникними шторами чи перегородками.

- Після виїзду на місце миття, автомобілі загальмовують.

3. Під час роботи

1. Миття автомобіля дозволяється лише в резинових рукавицях.

2. Температура води зимою має бути в межах 20-30° С.

- При митті автомобілів шлангом від миючої установки до пульту керування силовим агрегатом має бути підведений струм не більш 12 В.

- Тиск води (на виході) при митті вручну має бути в межах 1,2 – 1,5 Мап (12-15 кгс/см2).

- Під час миття поряд з автомобілем не повинні знаходитися сторонні особи.

- При митті автомобілів необхідно користуватися спеціальною щіткою з довгою ручкою(до щітки по шлангу подається вода).

- Запобігаючи травмам, не дозволяється користуватися підставками, лавками і т. п.

- Запобігаючи травмуванню в зоні мийник всі люки мають бути закриті, лід розбитий, всі стежки, по яких рухається миття , мають бути  чисті і не слизькими.

- Мити двигун бензином забороняється, так як це може викликати пожежу. Двигун слід мити гарячою водою.

- Учні допускаються до миття лише під наглядом вчителя чи інструктора навчального автомобіля.

4. Після закінчення роботи

- Після закінчення миття автомобіля  оглядову канаву необхідно прибирати, вимкнути мийну установку, прибрати підставки, щітки та шланги.

- Розгальмувати автомобіль і виїхати з мийки дотримуючись безпеки руху.

5. Вимоги безпеки у аварійних ситуаціях

1.  В разі виникнення пожежі або самозаймання:

А) негайно вивести учнів;

Б) повідомити пожежну охорону;

В) вимкнути електричний струм;

Г) приступити до ліквідації осередку вогню підручними засобами (вогнегасник, пісок, вода).

2. В разі травмування обов’язково повідомити вчителя, щоб отримати першу медичну допомогу та запобігти серйозним ускладненням.

3 .             Можливі види травм:

А) травмування під  час падіння на слизькій поверхні;

Б)  травми при пересуванні під час миття автомобіля

Фахівець з охорони праці			О.В. Демочко

Ознайомлений: