# Великосорочинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Миргородської районної Ради

# Погоджено                                                                                         Затверджено

Голова ПК _______ В.В. Шимко                                                 		   Наказом директора школи від

“___” __________20___ р.

« ____»  ________ 20___ р. 						   № _______

Директор: ________ І.В. Солод

І Н С Т Р У К Ц І Я  № 26

по пожежній безпеці для працівників котельні

- Відповідальність за протипожежний стан у котельні покладається на відповідального за безпечну відповідальність газового господарства.

- Усі працівники, що надійшли вперше, повинні пройти вступний інструктаж в інженерів по техніці безпеки і первинний на робочому місці про міри пожежної безпеки в котельнях, що працюють на газоподібному паливі.

- Основними причинами пожеж у котельних установках, що працюють на газоподібному паливі, є :

  - вибухи газів у топках і димоходах,

  - несправність електроустаткування, електроприводів і порушення правил експлуатацій,

  - несправність чи неправильна експлуатація опалювального господарства (відсутність вогнестійкої ізоляції, наявність великої кількості сажі в димоходах та ін.)

- Вчасно збирати матеріали, здатні до самозапалювання ( обтиральні кінці, промаслені

ганчірки). Для збереження обтиральний матеріал повинен зберігатися в металевих шухлядах з кришками, що щільно закриваються.

- У котельні забороняється сушити  які не будь матеріали на котлах, трубопроводах й іншому устаткуванні котельні.

- Паління в котельні забороняється за винятком особливо відведених місць, що повинні бути обладнані урнами чи ємностями з водою для недокурків, а також засобами пожежегасіння.

- Вогнегасники встановлені в будинках і спорудженнях, треба тримати в справному стані. Заряджені вогнегасники варто підвішувати чи встановлювати на видних місцях з вільним доступом до них, у віддалені від опалювальних приладів та інших джерел тепла, по можливості ближче до виходів із приміщення, при підвішуванні вогнегасника висота від підлоги до його верхньої ручки не повинна перевищувати 1- 1,5 метра.

- Використовувати протипожежний інвентар і устаткування для господарських, виробничих та інших нестатків, не зв’язаних з навчанням протипожежних формувань  і пожежегасіння, категорично забороняється

- Захаращувати підступи до протипожежного інвентарю і первинним засобам пожежегасіння забороняється.

- У випадку пожежі телефонувати 9-01

Фахівець з охорони праці			О.В. Демочко

Ознайомлені :