Великосорочинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Миргородської районної Ради

Погоджено                                                                                     Затверджено

Голова ПК _______ В.В. Шимко                                             Наказом директора школи від

“___” __________20___ р.

« ____»  ________ 20___ р.                                                      № _______

Директор: ________ І.В. Солод

І Н С Т Р У К Ц І Я № 5

З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ НА ЗАТОЧНОМУ ВЕРСТАТІ

(ЕЛЕКТРОТОЧИЛІ)

І. Загальні положення

1.1.	Інструкція з безпеки праці на верстатах у майстерні з обробки деревини Велико- сорочинської ЗОШ І-ІІІ ступенів поширюється на всіх учасників начально-виховного процесу під час проведення практичних занять на уроках трудового навчання.

1.2.	Інструкція розроблена на основі державного нормативного акту про охорону праці ДНАОП9.2.30 - 1.03.98 «Правила безпеки при проведенні трудового навчання» згідно з ДНАОПО.ОО - 8.03 - 93 затвердженого держнаглядохоронпраці України від 25.12.98.

1.3.	Всі учасники навчально-виховного процесу повинні користуватися засобами індивідуального захисту: халати - на кожному уроці; захисні окуляри та засоби спец захисту - за вказівкою вчителя при виконанні конкретного виду робіт.

До початку роботи.

1.	Вірно одягніть спецодяг і берет ( застебніть манжет рукавів на кувиці, заховайте волосся під берет або косинку, зав'язану без звисаючих кінців).

2.	Перевірте надійність огорожі небезпечних місць на верстаті: захисного кожуха біля абразивного круга і кінців шпинделя, а також справність захисного екрану від абразивного і пилюки.

3.	Впевніться чи нема тріщин і частинок на абразивному крузі.

4.	Перевірте справність захисного заземлення (занулення) верстата.

5.	Установіть підручник для заточування інструментів на 2-Змм від абразивного круга і надійно закріпіть його.

6.	Відступивши вбік від небезпечної зони напроти круга, перевірте верстат на холостому ході.

7.	Перед самим початком роботи одягніть захисні окуляри або опустіть захисний екран.

Під час роботи

1.	При заточуванні інструменту надійно утримуйте його руками , повільно без ривків і зусиль підведіть до абразивного круга трішки вище його горизонтальної вісі.

2.	Не нахиляйтесь до заточувального інструменту для спостереження за ходом точки. Момент дотику круга з інструментом визначай по іскрі. Якість заточки визначай після того , як інструмент віддалений від круга виведений у небезпечну зону.

3.	Не виконуйте заточки на несправному крузі.

4.	Не стійте в напрямі площини обертання абразивного круга.

5.	Не виконуйте заточку на боковій поверхні круга.

6.	Не визначайте на око гостроту і рівність заточених інструментів.

7.	Не кладіть на корпус верстата заточених інструментів, макети та інші предмети.

8.	При необхідності відійти від станка, вимкнути і дочекатися повної зупинки.

Після закінчення роботи

1.	Вимкніть верстат і після зупинки круга приберіть пилюку з верстата за допомогою щітки.

2.	Приведіть себе в порядок.

3.	Здайте верстат вчителю.

Небезпека при роботі (аварійні ситуації).

1.	Травмування очей(поранення, опіки, засмічення).

2.	Захват одягу, волосся рухомими незакритими деталями верстата.

3.	Поранення обличчя, тіла в результаті вилітання частинок абразивного круга або інструмента із-за великого зазору між підручником і абразивним кругом.

Фахівець з охорони праці				О.В. Демочко

Завідуючий майстернею				Л.М. Цись