Великосорочинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Миргородської районної Ради

Погоджено                                                                                    Затверджено

Голова ПК _______ В.В. Шимко                                             Наказом директора школи від

“___” __________20___ р.

« ____»  ________ 20___ р.                                                       № _______

Директор: ________ І.В. Солод

І Н С Т Р У К Ц І Я

З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ

НА ЦИРКУЛЯРНОМУ ВЕРСТАТІ  № 6

І. Загальні положення

1.1.	Інструкція з безпеки праці на верстатах у майстерні з обробки деревини Велико- сорочинської ЗОШ І-ІІІ ступенів поширюється на всіх учасників начально-виховного процесу під час проведення практичних занять на уроках трудового навчання.

1.2.	Інструкція розроблена на основі державного нормативного акту про охорону праці ДНАОП9.2.30 - 1.03.98 «Правила безпеки при проведенні трудового навчання» згідно з ДНАОПО.ОО - 8.03 - 93 затвердженого держнаглядохоронпраці України від 25. 12.98.

1.3.	Всі учасники навчально-виховного процесу повинні користуватися засобами індивідуального захисту: халати - на кожному уроці; захисні окуляри та засоби спец захисту - за вказівкою вчителя при виконанні конкретного виду робіт.

До початку роботи .

1.	Вірно одягніть спецодяг ( застебніть манжети рукавів на кувиці, заховайте волосся під берет, косинку, зав'язану без звисаючих кінців).

2.	Приберіть все зайве з робочого місця і не нагромаджуйте його пиломатеріалами.

3.	Перевірте, щоб робоча частина пилки була оздоблена захисними ковпаками, а частина диску розміщена під столом верстата, огороджена спеціальними пристосуваннями ( щитами).

4.	На комбінованому верстаті слідкуйте за тим, щоб частина ножового валу була надійно захищена спеціальною огорожею. Не працюйте одночасно на циркулярному і фугувальному верстаті.

5.	Перевірте декілька разів диск пилки і перевірте, чи не набиває він, чи надійно закріплений на валу. Огляньте пилку і впевніться в тому, що вона немає тріщин, надривів поломаних зубців.

6.	Огляньте, чи вірно встановлені направляюча лінійка, розклинювальний ніж ( він повинен бути на 0,5мм Товщай пропилу деревини).

7.	Перевірте наявність та справність заземлення ( занулення) Верстата.

8.	Перевірте правильність роботи верстата на холостому ході шляхом включення та виключення пускової коробки.

9.	Перевірте підготовлену для розпилу деревину на відсутність в ній гвіздків, не підлягаючи розпилу сучків і т. д.

10.	Перед самим початком роботи одягти захисні окуляри.

Під час роботи

1.	При розпилюванні пиломатеріалу по довжині слідкуйте, щоб ззаду пилки був розклинювальний ніж, а при поперечній відвідний клин.

2.	Заготовку до пилки подавайте плавно, без ривків. Надійно утримуйте і рухайте її вперед без перекошування .

3.	Розпилювання заготовок з довжиною, що перевищує довжину робочого столу, проводьте лише після того, коли встановили спереду та ззаду столу надійні опори у вигляді козлів з ніжками.

4.	Слідкуйте, щоб у місті подачі деревини зубці при обертанні диска пилки були напрямлені зверху вниз.

5.	Користуйтесь для пересування деревини при поздовжньому та поперечному її розпилюванні штовхачем.

6.	Не подавайте матеріал на пилку животом, стійте збоку пиломатеріалу.

7.	Не виймайте і не змітайте скалок при роботі верстата.

8.	При виявленні стуку або перебоїв - вимкнути станок. Відходячи від верстата вимкніть і дочекайтесь зупинки. Не зупиняйте вимкнену пилку.

Після закінчення роботи.

1.	Зупиніть роботу станка . Після зупинки диска прибрати робоче місце.

2.	Привести в порядок верстат і спецодяг. Здати його.

Небезпека в роботі ( аварійні ситуації).

1.	Поранення при роботі без захисних кожухів.

2.	Поранення при викиді пиломатеріалів при роботі без розклинюю чого ножа.

3.	Поранення при роботі без спеціального штовхача.

4.	Поранення при обробці косо шарового і сучкуватого пиломатеріалу скалок.

5.	Поранення рук при відпилюванні дрібних частин без відвідного клину.

6.	Поранення рук при вийманні скалок на ходу верстата.

Фахівець з охорони праці					О.В. Демочко

Завідуючий майстернею					Л.М. Цись