Великосорочинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Миргородської районної Ради

Погоджено                                                                                      Затверджено

Голова ПК _______ В.В. Шимко                                              Наказом директора школи від

“___” __________20___ р.

« ____»  ________ 20___ р.                                                        № _______

Директор: ________ І.В. Солод

НСТРУКЦІЯ № 8

З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ НА ТОКАРНОМУ

ВЕРСТАТІ ПО ДЕРЕВИНІ

І. Загальні положення

1.1.	Інструкція з безпеки праці на верстатах у майстерні з обробки деревини Великосорочинської ЗОШ І-ІІІ ступенів поширюється на всіх учасників начально-виховного процесу під час проведення практичних занять на уроках трудового навчання.

1.2.	Інструкція розроблена на основі державного нормативного акту про охорону праці ДНАОП9.2.3О - 1.03.98 «Правила безпеки при проведенні трудового навчання» згідно з ДНАОПО.ОО - 8.03 - 93 затвердженого держнаглядохоронпраці України від 25. 12. 98.

1.3.	Всі учасники навчально-виховного процесу повинні користуватися засобами індивідуального захисту: халати - на кожному уроці; захисні окуляри та засоби спец захисту - за вказівкою вчителя при виконанні конкретного виду робіт.

До початку роботи

1.	Вірно одягніть спецодяг ( фартух з нарукавниками або халат, берет або косинку).

2.	Перевірте надійність закріплення захисного кожуха пасової передачі.

3.	Огляньте надійність закріплення захисного заземлення ( занулення) до корпусу верстата.

4.	Прийміть з верстата всі зайві предмети, інструменти, розкладіть на пристосованому місці.

5.	Перевірте, чи нема в заготовці сучків та тріщин, обтешіть заготовку до потрібної форми, після чого надійно закріпіть її в обертаючих центрах на верстатах.

6.	Встановіть підручник із зазором 2-Змм від оброблюваної деталі і закріпіть його на висоті центрової лінії заготовки.

7.	Перевірте справність ріжучого інструменту і правильність його заточування.

8.	Перевірте роботу верстата на холостому ході, а також справність напускної коробки шляхом включення та виключення її кнопок

9.	Перед самим початком роботи одягніть захисні окуляри.

Під час роботи.

1.  Виконайте подачу ріжучого інструменту на матеріал тільки після того, як робочий вал набере   повну частоту обертань.

2. Подавайте інструмент повільно, без сильного натиску.

3. Своєчасно рахуйте підручник до оброблюваної деталі, не допускайте збільшення зазору.

4.   Для уникнення травм під час роботи на верстаті:

а)	не нахиляйте голову близько до верстата;

б)	не беріть і не передавайте предмети через робочий верстат;

в)	замірюйте оброблювану деталь тільки після повної зупинки її обертання.

г)	не зупиняйте верстат шляхом гальмування рукою оброблюваної деталі;

д)	не відходьте від станка, не вимкнувши його.

Після закінчення роботи.

1.	Зупиніть верстат.

2.	Складіть на своє місце інструменти.

3.	Приберіть з верстата стружку за допомогою щітки. Не здмухайте стружку ротом, не змітайте її рукавом.

4.	Здайте верстат учителю.

5.	Приведіть себе в порядок.

Небезпека в роботі ( аварійні ситуації).

1.	поранення очей від літаючою стружкою.

2.	Поранення рук при дотику їх до оброблюваної деталі.

3.	Поранення рук при невірному користуванні різцем.

4.	Поранення частинками погано склеєної, косошарої, сучкуватої деревини.

Фахівець з охорони праці				О.В. Демочко

Завідуючий майстернею 				Л.М. Цись