Великосорочинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Миргородської районної Ради

Погоджено                                                                                     Затверджено

Голова ПК _______ В.В. Шимко                                              Наказом директора школи від

“___” __________20___ р.

« ____»  ________ 20___ р.                                                        № _______

Директор: ________ І.В. Солод

І Н С Т Р У К Ц І Я № 9

З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ

НА СВЕРДЛИЛЬНОМУ ВЕРСТАТІ

І. Загальні положення

1.1.	Інструкція з безпеки праці на верстатах у майстерні з обробки деревини Велико- сорочинської ЗОШ І-ІІІ ступенів поширюється на всіх учасників начально-виховного процесу під час проведення практичних занять на уроках трудового навчання.

1.2.	Інструкція розроблена на основі державного нормативного акту про охорону праці ДНАОП9.2.30 - 1.03.98 «Правила безпеки при проведенні трудового навчання» згідно з ДНАОПО.ОО - 8.03 - 93 затвердженого держнаглядохоронпраці України від 25. 12. 98.

1.3.	Всі учасники навчально-виховного процесу повинні користуватися засобами індивідуального захисту: халати - на кожному уроці; захисні окуляри та засоби спец захисту - за вказівкою вчителя при виконанні конкретного виду робіт.

До початку роботи

1.	Правильно одягніть спецодяг ( фартух з нарукавниками або халат, берет або косинку).

2.	Перевірте надійність кріплення захисного кожуха пасової передачі.

3.	Перевірте надійність з'єднання захисного заземлення ( занулення) з корпусом верстата.

4.	Надійно закріпіть свердло в патроні.

5.	Перевірте роботу верстата на холостому ході на несправність пускової коробки шляхом включення та виключення кнопок.

6.	Надійно закріпіть деталь на столі верстата в лещатах або кондукторах.

7.	Перед самим початком роботи одягніть захисні окуляри.

Під час роботи.

1.	Не користуйтесь свердлами з спрацьованими корпусними хвостиками.

2.	Свердло до деталі подавайте плавно, без зусиль та ривків, і лише після того як шпиндель верстата набере повну швидкість.

3.	Перед свердлінням металевої заготовки необхідно накренити центри отворів. Дерев'яні заготовки в місті свердління наколюють шилом.

4.	Особливу увагу та обережність виявляйте в кінці свердління. При виході свердла із матеріалу заготовки зменште подачу.

5.	При свердлінні великих дерев'яних заготовок ( деталей) на стіл під деталь кладіть обрізок дошки або кусок багатошарової фанери.

6.	Для запобігання травм під час роботи на верстаті:

а)	не нахиляйте голову близько до свердла;

б)	не виконуйте роботу в рукавицях;

в)	не кладіть зайвих предметів на станину верстата;

г)	не змазуйте і не охолоджуйте свердло за допомогою мокрих ганчірок. Для охолодження свердла необхідно користуватися спеціальною щіткою - зміткою

д)	не гальмуйте руками патрон або свердло;

е)	не відходьте від станка, не вимкнувши його.

Після закінчення роботи.

1.	Після зупинки обертального свердла зметіть стружку з верстата за допомогою щітки. Із пазів стола верстата стружку приберіть металевим гачком. Не здмухуйте стружку ротом і не змітайте її руками.

2.	Витягніть свердло із патрону і здайте верстат учителю.

3.	Приведіть себе в порядок.

Небезпека в роботі ( аварійні ситуації).

1.	Поранення очей стружкою при свердлінні металу.

2.	Поранення рук при недостатньому закріпленні деталей.

Фахівець з охорони праці			О.В. Демочко

Завідуючий майстернею 					Л.М. Цись